Зарегистрирована

_____________________________

(наименование уполномоченного

_____________________________

органа МЧС России)

"__"______________ 20____ г.

Регистрационный №________________

ДЕКЛАРАЦИЯ

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении: Муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы    № 17 Тырминского городского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края   (Ф 1.1)), ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 2590,3 КВ.М. ИНВ. № 9234 ЛИТ А.

Принадлежность: Отдел образования администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края

Свидетельство о государственной регистрации права от 26.09.2008, номер государственной регистрации здание № 1  № 27-27-02/004/2002-272, здание № 2 № 27-27-02/004/2002-273.

Идентификационный номер налогоплательщика: 2710007205.

Место нахождения объекта защиты: п. Тырма, ул. Октябрьская, д. 12, ул. Октябрьская д.5.

Почтовый адрес объекта защиты: инд. 682050, Хабаровский край Верхнебуреинский район, п. Тырма ул. Октябрьская, д.12 тел.   (408)   2-82.

| № п.п. | Наименование раздела |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| I | ОЦЕНКА ПОЖАРНОГО РИСКА: Расчет риска не проводился. |
| II | ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЯЕМЫХ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ О ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТАХ ДЛЯ КОНКРЕТНОГО ОБЪЕКТА ЗАЩИТЫ: Объект защиты был введен в эксплуатацию до 01.05.2009 г. На объекте выполняются следующие требования: Пожарная безопасность объекта обеспечивается выполнением требований статей Федерального закона № 123 от 01.08.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: Статья 50. Способы исключения условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания 1. Исключение условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания достигается одним или несколькими из следующих способов: 1) применение электрооборудования, соответствующего классу пожароопасной и (или) взрывоопасной зоны, категории и группе взрывоопасной смеси; 2) применение в конструкции быстродействующих средств защитного отключения электроустановок и других устройств, приводящих к появлению источников зажигания; 3) применение оборудования и режимов проведения технологического процесса, исключающих образование статического электричества; 4) устройство молниезащиты зданий, сооружений, строений и оборудования; 5) применение способов и устройств ограничения энергии искрового разряда в горючей среде до безопасных значений. Глава 14. СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ Статья 52. Способы защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечивается следующими способами: 1) применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага; 2) устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре; 3) устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; 4) применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий; 5) применение первичных средств пожаротушения; 6) организация деятельности подразделений пожарной охраны. Статья 53. Пути эвакуации людей при пожаре 1. Здание образовательного учреждения имеет объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. 2. Для обеспечения безопасной эвакуации людей: 1) установлены необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов; 2) обеспечено беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы; 3) организованы оповещение и управление движением людей по эвакуационным путям (в том числе с использованием световых указателей и речевого оповещения). 3. Эвакуация людей из здания при пожаре не превышает интервал необходимого времени эвакуации людей. Статья 54. Системы обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 1. Системы обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре обеспечиваются автоматическим обнаружением пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре в целях организации безопасной (с учетом допустимого пожарного риска) эвакуации людей в условиях конкретного объекта. 2. Системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре установлены на объекте. Статья 57. Огнестойкость и пожарная опасность зданий, сооружений и строений 1. В здании применяются основные строительные конструкции с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости здания и классу их конструктивной пожарной опасности. Статья 59. Ограничение распространения пожара за пределы очага Ограничение распространения пожара за пределы очага обеспечивается следующими способами: 1) устройство противопожарных преград; 2) устройство пожарных отсеков и секций, а также ограничение этажности зданий, сооружений и строений. Статья 60. Первичные средства пожаротушения в зданиях, сооружениях и строениях 1. Здание обеспечено первичными средствами пожаротушения. 2. Количество и места размещения первичных средств пожаротушения установлены в зависимости от вида горючего материала, объемно-планировочных решений здания. Статья 62. Источники противопожарного водоснабжения 1. Здание и территория образовательного учреждения обеспечено источниками противопожарного водоснабжения для тушения пожаров. 2. В качестве источников противопожарного водоснабжения используется внутренний и наружный водопроводы (в том числе питьевые, хозяйственно-питьевые, хозяйственные и противопожарные). Статья 67. Проходы, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям 1. Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон. 2. Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания, сооружения не более 8 метров. 3. Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей. Статья 69. Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями 1. Противопожарные расстояния между зданиями в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности соответствует таблицы 11 приложения к настоящему Федеральному закону. 2. Противопожарные расстояния между зданиями определены как расстояния между наружными стенами или другими конструкциями зданий, сооружений и строений. Статья 82. Требования пожарной безопасности к электроустановкам зданий, сооружений и строений 1. Кабели и провода систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, внутреннего противопожарного водопровода в здании сохраняет работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону. 2. Линии электроснабжения помещений здания имеет устройства защитного отключения, предотвращающие возникновение пожара при неисправности электроприемников. 3. Распределительные щиты имеет конструкцию, исключающую распространение горения за пределы щита. 4. Разводка кабелей и проводов от поэтажных распределительных щитков до помещений осуществляется в каналах из негорючих строительных конструкций, соответствующих требованиям пожарной безопасности. Статья 83. Требования к системам автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации 1. Автоматическая пожарная сигнализация смонтирована в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке. 2. Автоматическая пожарная сигнализация обеспечивает автоматическое обнаружение пожара, подачу управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей. 3. Автоматические установки пожарной сигнализации должны обеспечивают информирование дежурного персонала об обнаружении неисправности линий связи и технических средств оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей. 4. Пожарные извещатели систем пожарной сигнализации располагаются в защищаемом помещении таким образом, чтобы обеспечить своевременное обнаружение пожара в любой точке этого помещения. 5. Системы пожарной сигнализации обеспечивают подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала. 6. Пожарные приемно-контрольные приборы установлены в помещениях с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. 7. Ручные пожарные извещатели установлены на путях эвакуации в местах, доступных для их включения при возникновении пожара. Статья 84. Требования пожарной безопасности к системам оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях, сооружениях и строениях 1. Оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре в здании осуществляться комбинацией следующих способов: 1) подача световых, речевых сигналов во все помещениях с постоянным или временным пребыванием людей; 2) трансляция специально разработанных текстов о необходимости эвакуации, путях эвакуации, направлении движения и других действиях, обеспечивающих безопасность людей и предотвращение паники при пожаре; 3) размещение и обеспечение освещения знаков пожарной безопасности на путях эвакуации в течение нормативного времени; 4) включение эвакуационного (аварийного) освещения; 5) обеспечение связью пожарного поста (диспетчерской) с зонами оповещения людей о пожаре. 2. Информация, передаваемая системами оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей соответствует информации, содержащейся в разработанных и размещенных на каждом этаже зданий планах эвакуации людей. 3. Пожарные оповещатели, устанавливаемые на объекте обеспечивают однозначное информирование людей о пожаре в течение времени эвакуации. 4. В любой точке защищаемого объекта, где требуется оповещение людей о пожаре, уровень громкости, формируемый звуковыми и речевыми оповещателями, выше допустимого уровня шума. Речевые оповещатели расположены таким образом, что в любой точке защищаемого объекта, где требуется оповещение людей о пожаре, обеспечивается разборчивостью передаваемой речевой информации. Световые оповещатели обеспечиваются контрастным восприятием информации в диапазоне, характерном для защищаемого объекта. 5. Системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей функционируют в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания. 6. Звуковые сигналы оповещения людей о пожаре отличаются по тональности от звуковых сигналов другого назначения. 7. Звуковые и речевые устройства оповещения людей о пожаре не имеют разъемных устройств, возможности регулировки уровня громкости и подключены к электрической сети. 8. Системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей оборудованы источниками бесперебойного электропитания. Статья 86. Требования к внутреннему противопожарному водоснабжению 1. Внутренний противопожарный водопровод обеспечивает нормативный расход воды для тушения пожаров в зданиях, сооружениях и строениях. 2. Внутренний противопожарный водопровод оборудован внутренними пожарными кранами в количестве, обеспечивающем достижение целей пожаротушения. Статья 87. Требования к огнестойкости и пожарной опасности зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков 1. Степень огнестойкости зданий пожарных отсеков установлена в зависимости от их этажности, класса функциональной пожарной опасности, площади пожарного отсека и пожарной опасности происходящих в них технологических процессов. 2. Пределы огнестойкости строительных конструкций соответствуют принятой степени огнестойкости зданий и пожарных отсеков. 3. Пределы огнестойкости заполнения проемов (дверей, люков) в противопожарных преградах соответствуют действующим требованиям. 4. Класс пожарной опасности строительных конструкций принятому классу конструктивной пожарной опасности зданий. Статья 89. Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам 1. Эвакуационные пути и выходы из зданий обеспечивают безопасную эвакуацию людей. 2. Эвакуационные выходы из подвального этажа ведут непосредственно наружу. 3. В проемах эвакуационных выходов не установлены раздвижные и подъемно-опускные двери, вращающиеся двери, турникеты и другие предметы, препятствующие свободному проходу людей. 4. Количество и ширина эвакуационных выходов из помещений с этажей и из здания определена с учетом максимально возможного числа эвакуируемых через них людей и предельно допустимого расстояния от наиболее удаленного места возможного пребывания людей (рабочего места) до ближайшего эвакуационного выхода. Статья 90. Обеспечение деятельности пожарных подразделений 1. Для здания обеспечено устройство: 1) пожарных проездов и подъездных путей к зданию для пожарной техники, специальных или совмещенных с функциональными проездами и подъездами; 2) наружных пожарных лестниц и других средств подъема личного состава подразделений пожарной охраны и пожарной техники на этажи и на кровлю здания; 3) противопожарного водопровода, в том числе совмещенного с хозяйственным. 2. На чердаке здания предусмотрены выходы на кровлю, оборудованные стационарными лестницами, через двери, люки или окна размером не менее 0,6 x 0,8 метра. 3. Пожарные лестницы изготовлены из негорючих материалов, расположены не ближе 1 метра от окон. Статья 105. Требования к огнетушителям 1. Переносные огнетушители обеспечивают тушение пожара одним человеком на площади, указанной в технической документации организации-изготовителя. 2. Технические характеристики переносных огнетушителей обеспечивается безопасностью человека при тушении пожара. 3. Прочностные характеристики конструктивных элементов переносных и передвижных огнетушителей обеспечено безопасностью их применения при тушении пожара. Статья 106. Требования к пожарным кранам 1. Конструкция пожарных кранов обеспечивает возможность открывания запорного устройства одним человеком и подачи воды с интенсивностью, обеспечивающей тушение пожара. 2. Конструкция соединительных головок пожарных кранов позволяет подсоединять к ним пожарные рукава, используемые в подразделениях пожарной охраны. Статья 107. Требования к пожарным шкафам 1. Пожарные шкафы и многофункциональные интегрированные пожарные шкафы обеспечены размещением и хранением в них первичных средств пожаротушения. 2. Конструкция пожарных шкафов и многофункциональных интегрированных пожарных шкафов позволяет быстро и безопасно использовать находящееся в них оборудование. 3. Пожарные шкафы и многофункциональные интегрированные пожарные шкафы изготовлены из негорючих материалов. Статья 137. Требования пожарной безопасности к строительным конструкциям 1. Конструктивное исполнение строительных элементов зданий не допускается скрытое распространения горения по зданию, сооружению, строению. 2. Предел огнестойкости узлов крепления и сочленения строительных конструкций между собой не менее минимального требуемого предела огнестойкости стыкуемых строительных элементов. 3. Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций кабелями, трубопроводами и другим технологическим оборудованием имеют предел огнестойкости не ниже требуемых пределов, установленных для этих конструкций. Статья 138. Требования пожарной безопасности к конструкциям и оборудованию вентиляционных систем, систем кондиционирования и противодымной защиты 1. Конструкции транзитных каналов вентиляции (в том числе воздуховодов, коллекторов, шахт) различного назначения имеют требуемую огнестойкость, и выполняться из негорючих материалов. Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций с огнестойкими каналами вентиляционных систем и конструкциями опор (подвесок) должны иметь предел огнестойкости не ниже пределов, требуемых для таких каналов. Для уплотнения разъемных соединений (в том числе фланцевых) конструкций огнестойких воздуховодов допускается применение только негорючих материалов. СВОД ПРАВИЛ ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ СП 1.13130.2009 4.2.1. На объекте имеются две эвакуационные лестницы. 4.2.4. Эвакуационные выходы расположены рассредоточено 4.2.5. Высота эвакуационных выходов в свету не менее 1,9 м, ширина не менее 0,8 м. 4.2.6. Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода из здания. 4.2.7. Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров и лестничных клеток не имеет запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа. 4.3.2. В зданиях на путях эвакуации не допущено применение материалов с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и в общих коридорах, холлах и фойе; Г2, РП2, Д2, Т2 - для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках; В2, РП2, Д3, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе. 4.3.3. В коридорах на путях эвакуации не допускается размещение оборудования, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м. 4.3.4. Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету не менее 2 м, ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов не менее 1,0 м. 4.4.2. Уклон лестниц на путях эвакуации не более 1:1. Лестницы 3-го типа выполнена из негорючих материалов. 4.4.3. Ширина лестничных площадок не менее ширины марша. 4.4.4. В лестничных клетках не допускается размещение трубопроводов с горючими газами и жидкостями. 4.4.6. Лестничные клетки имеют выход непосредственно наружу на прилегающую к зданию территорию. 5.2.1. Число подъемов в одном марше между площадками (за исключением криволинейных лестниц) не менее 3 и не более 16. 5.2.2. Лестничные марши и площадки имеют ограждения с поручнями. 5.2.16. В качестве вторых эвакуационных выходов со второго этажа в здании используются наружные открытые лестницы. СВОД ПРАВИЛ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОГНЕСТОЙКОСТИ ОБЪЕКТОВ ЗАЩИТЫ СП 2.13130.2009 Здания кирпичные, перекрытие железобетонное. Здания образовательного учреждения имеют вторую степень огнестойкости. Классификация строительных конструкций и противопожарных преград выполнена в соответствии с требованиями ст. 35 - 37 N 123-ФЗ. 5.2.1. Предел огнестойкости строительных конструкций устанавливается по времени (в минутах) от начала огневого испытания при стандартном температурном режиме до наступления одного из нормируемых для данной конструкции предельных состояний по огнестойкости, перечисленных в п. 2 ст. 35 N 123-ФЗ. Пределы огнестойкости строительных конструкций и их условные обозначения соответствуют по ГОСТ 30247, ГОСТ 51136, ГОСТ Р 53307 и ГОСТ Р 53308. Предел огнестойкости узлов крепления и сочленения строительных конструкций не ниже требуемого предела огнестойкости самих конструкций. 5.2.3. Узлы пересечения кабелями и трубопроводами ограждающих конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости и пожарной опасностью не снижающие требуемых пожарно-технических показателей конструкций. 5.3.3. Противопожарные преграды имеют класс К0. СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ СП 3.13130.2009 СОУЭ проектируется в целях обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре. Информация, передаваемая системами оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, соответствует информации, содержащейся в разработанных и размещенных на каждом этаже зданий планах эвакуации людей. СОУЭ включается автоматически от командного сигнала, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации. 3.4. Кабели, провода СОУЭ и способы их прокладки обеспечивают работоспособность соединительных линий в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону. 3.5. Управление СОУЭ осуществляется из помещения, где круглосуточно находится дежурный персонал. 4. Требования пожарной безопасности к звуковому и речевому оповещению и управлению эвакуацией людей: Речевые оповещатели воспроизводят нормально слышимые частоты в диапазоне от 200 до 5000 Гц. Уровень звука информации от речевых оповещателей соответствует нормам настоящего свода правил применительно к звуковым пожарным оповещателям. Количество речевых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность обеспечивают уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей в соответствии с нормами настоящего свода правил. 5.1. Эвакуационные знаки пожарной безопасности, включаются одновременно с основными осветительными приборами рабочего освещения. Световые оповещатели «Выход» установлены над эвакуационными выходами с этажей здания и над выходами ведущими непосредственно наружу. СВОД ПРАВИЛ ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА НА ОБЪЕКТАХ ЗАЩИТЫ СП 4.13130.2009 5.1.2. Противопожарные расстояния между объектами защиты приняты в соответствии с таблицей 1 настоящего свода правил. СВОД ПРАВИЛ УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ СП 5.13130.2009 На объекте техническое обслуживание системы пожарной сигнализации и оповещения осуществляется организацией ООО «Норд» на основании соответствующего договора. 13.1.1. Точечные дымовые пожарные извещатели выбраны, в соответствии с его чувствительностью к различным типам дымов. 13.2.1. Одним шлейфом пожарной сигнализации с пожарными извещателями не имеющими адреса, оборудованы помещения, расположенные не более чем на двух сообщающихся между собой этажах. 13.3.1. Количество автоматических пожарных извещателей определено необходимостью обнаружения загораний на контролируемой площади помещений. 13.3.2. В каждом защищаемом помещении установлено не менее двух пожарных извещателей, включенных по логической схеме. 13.3.4. Точечные пожарные извещатели устанавливаются под перекрытием. 13.3.7. Расстояния между извещателями, а также между стеной и извещателями, установлены в соответствии таблицами 13.3 и 13.5 настоящего свода правил. 13.14.3. Приборы приемно-контрольные пожарные обеспечивают автоматический контроль линий связи на обрыв и короткое замыкание. 13.14.5. Приборы приемно-контрольные установлены в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. 13.14.6. Приборы приемно-контрольные установлены на стене, изготовленной из негорючих материалов. 13.14.11. Расстояние от двери помещения пожарного поста, ведущим круглосуточное дежурство до выхода не превышает 25 м. 13.15.1. В качестве шлейфов пожарной сигнализации и соединительных линий связи применяются проводные каналы связи. 13.15.3. Выбор электрических проводов и кабелей, способы их прокладки для организации шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации выполнен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53315, ГОСТ Р 53325. 13.15.4. Электрические проводные шлейфы пожарной сигнализации и соединительные линии выполнены самостоятельными проводами с медными жилами. 13.15.14. На объекте не допускается совместная прокладка шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации с напряжением до 60 В с линиями напряжением 110 В. 14.4. В помещение дежурного персонала выведены извещения о неисправности приборов управления, установленных вне этого помещения. Извещения передается по контролируемой линии. 15.1. По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники системы пожарной сигнализации относятся к I категории согласно Правилам устройства электроустановок. СВОД ПРАВИЛ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ СП 6.13130.2009 4.1. Кабельные линии систем противопожарной защиты с медными жилами. 4.3. На объекте используется в качестве резервного источника питания электроприемников систем пожарной сигнализации блоки бесперебойного питания, которые обеспечивают питание указанных электроприемников в дежурном режиме в течение 24 ч плюс 3 ч работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме. 4.5. Кабельные линии систем противопожарной защиты сохраняют работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для функционирования конкретных систем защищаемого объекта. 4.6. Кабельные линии систем оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) и пожарной сигнализации, участвующие в обеспечении эвакуации людей при пожаре, сохраняют работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону. 4.13. На объекте не допускается совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты с другими кабелями и проводами в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке. Замер сопротивления осветительной электропроводки и электрооборудования регулярно проверяется ОАО «РЖД» Ургальская дистанция электроснабжения ремонтно-ревизионный участок, лаборатория испытаний и измерений. СВОД ПРАВИЛ ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ СП 7.13130.2009 Воздуховоды из негорючих материалов предусмотрены для транзитных участков или коллекторов систем вентиляции. Воздуховоды систем вентиляции предусмотрены класса П (плотные) для транзитных участков систем общеобменной вентиляции. Транзитные воздуховоды проложены в отдельной шахте с ограждающими конструкциями с пределом огнестойкости не ниже EI 30. Места прохода транзитных воздуховодов через стены, перегородки и перекрытия зданий (в том числе в кожухах и шахтах) уплотнены негорючими материалами. СВОД ПРАВИЛ ИСТОЧНИКИ НАРУЖНОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ СП 8.13130.2009 Требуемый расход воды на нужды пожаротушения обеспечивается путем забора воды от пожарных гидрантов, расположенных в радиусе до 200м. Пункты: 4.2., 4.3., 4.4., 5.1. СВОД ПРАВИЛ ВНУТРЕННИЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД СП 10.13130.2009 4.1.8. Свободное давление у пожарных кранов обеспечивает получение компактных пожарных струй высотой, необходимой для тушения пожара в любое время суток в самой высокой и удаленной части помещения. 4.1.13. Пожарные краны установлены на высоте (1,35 +/- 0,15) м над полом помещения, и размещены в шкафчиках, имеющих отверстия для проветривания, приспособленных для их опломбирования. 4.1.16. Внутренние пожарные краны установлены преимущественно у входов, на площадках отапливаемых (за исключением незадымляемых) лестничных клеток, в вестибюлях, коридорах, проходах и других наиболее доступных местах, при этом их расположение не должно мешать эвакуации людей. Проверку внутреннего противопожарного водопровода проведены Верхнебуреинским РО ХКО ВДПО (акт от 25.09.2009 г. ). ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СНиП 21-01-97* Эвакуационные выходы соответствуют 6.9*из общего коридора в лестничную клетку и на лестницы 3-го типа. 6.10* В проемах эвакуационных выходов отсутствуют раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота. 6.11* Количество и ширина эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий определены от максимально возможного числа эвакуирующихся через них людей и предельно допустимого расстояния от наиболее удаленного места возможного пребывания людей (рабочего места) до ближайшего эвакуационного выхода. 6.13* Помещение объекта обеспечено девятью эвакуационными выходами. 6.15* Эвакуационные выходы расположены рассредоточено. 6.17 Двери эвакуационных выходов открываются по направлению выхода из здания. 6.18* Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров не имеют запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа. 6.25* На путях эвакуации применяются материалы с не более высокой пожарной опасностью, чем: Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2. 6.26* В коридорах эвакуационных путей не допускается размещение оборудования, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м. 6.27 Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету не менее 2 м, ширина горизонтальных участков путей эвакуации не менее 1,2 м. 6.28* В полу на путях эвакуации не допущены перепады высот. 7.1 Предотвращение распространения пожара достигнуто мероприятиями, ограничивающими площадь конструктивными и объемно-планировочные решениями, препятствующие распространению опасных факторов пожара по помещению, между помещениями (противопожарные преграды). 7.8 Строительные конструкции не способствуют скрытому распространению горения. 7.12* Деревянные конструкции чердачного помещения обработаны огнезащитным составом (п. Чегдомын Хабаровского края Верхнебуреинского района ООО «Норд») 8.2 Проезды для пожарных машин предусмотрены в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03 6. На объекте разработана инструкция о мерах пожарной безопасности утвержденная приказом директора школы. 7. Все работники образовательного учреждения допускаются к работе только после прохождения противопожарного инструктажа. 13. На видных местах вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны. 15. Распорядительным документом установлен соответствующий противопожарный режим (приказ директора школы № 151 от 27.04.2009 г. ). 16. В здании разработаны и на видных местах вывешены планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара, а также предусмотрена система (установка) оповещения людей о пожаре. 23. Дороги, проезды и подъезды к зданию всегда свободны для проезда пожарной техники. 34. Средства пожарной автоматики постоянно содержаться в исправном рабочем состоянии. 37. В местах пересечения перекрытий различными инженерными и технологическими коммуникациями образовавшиеся отверстия и зазоры заделаны строительным раствором. 52. Двери на путях эвакуации открываются свободно и по направлению выхода из здания. Запоры на дверях эвакуационных выходов обеспечивают людям, находящимся внутри помещения приюта возможность свободного открывания запоров изнутри без ключа. 53. эвакуационные пути и выходы не загромождаются различными материалами, изделиями, оборудованием, тамбуры выходов содержатся в свободном состоянии. 57. Эксплуатация электрических сетей, электроустановок эксплуатируется в соответствии с требованиями нормативных документов по электроэнергетике. 58. Электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях по окончании рабочего времени обесточиваются (определено соответствующим приказом). 96. Регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту автоматических установок пожарной сигнализации оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией осуществляются в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей установленного оборудования. ТО и ППР выполняются специализированной организацией, имеющей лицензию, по договору (договор от 22.12.2009 № 25 ТО, ООО «Норд»). 104. Оповещатели подключены к сети без разъемных устройств. |

Настоящую декларацию разработал

_______________________________                     ______________

(Должность, фамилия, инициалы)                      	       (Подпись)

«__» ___________________ 20___г.

М.П.